## Slide 1
Panel 2:
“Almacenamiento y Flexibilidad:
El Nuevo Pilar del Sistema Eléctrico”
Felipe Gallardo · Director de Estudios, ACERA AG.
felipe.gallardo@acera.cl ·
Junio 2026

## Slide 2
La matriz eléctrica chilena actual
Predominio renovable
El SEN ya opera con una matriz
profundamente renovable.
La ERNC ya no es marginal
Define la operación diaria del sistema.
Hidráulica Convencional
ERNC
Térmica
SAE
Renovable
ERNC
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
GWh
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos del Coordinador Eléctrico Nacional.
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2025
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD por tipo de fuente (GWh)
65,6%
Generación Renovable
+ Almacenamiento
Generación
Hidráulica Convencional
Generación
ERNC
42,4%+20,9%+2,3%
Sistemas de
Almacenamiento
Una nueva necesidad del sistema
El almacenamiento surge como respuesta natural a un sistema más renovable, variable y con nuevos requerimientos de flexibilidad.

## Slide 3
DESAFÍO OPERACIONAL
El sistema tiene energía limpia, pero no siempre puede usarla
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos del Coordinador Eléctrico Nacional.
La conclusión es clara
Ya no basta con instalar más capacidad renovable. El sistema necesita mover energía en el tiempo y responder a condiciones operacionales más exigentes. El almacenamiento es la respuesta estructural a este desafío.
Recortes de generación ERNC — 2025
6.084
GWh recortados
en generación eólica y solar
durante 2025
19%
De la generación
eólica y solar fue recortada
¿Qué nos dicen estas cifras?
Los recortes son una señal inequívoca de que la transición energética ha entrado en una etapa más compleja.
Ya no basta con instalar más capacidad renovable: el sistema debe desarrollar la capacidad de mover energía en el tiempo y responder a condiciones operacionales cada vez más exigentes.

## Slide 4
EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO
El almacenamiento dejó de ser una promesa: ya es una ola de inversión
En Operación
En Pruebas
En Construcción
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
MW
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos de la Comisión Nacional de Energía y del Coordinador Eléctrico Nacional
Del despliegue a la integración eficiente
Hoy la pregunta ya no es si habrá almacenamiento.
La pregunta es si tendremos las reglas, señales económicas y condiciones operativas para que ese almacenamiento se despliegue de forma eficiente y sostenible.

## Slide 5
ESTADO DE PROYECTOS · MAYO 2026
Estado de Avance de los Proyectos de Almacenamiento
En Calificación [MW]
Considerando los proyectos en operación, en pruebas y en construcción, se proyecta que en 2027 estarán operando sobre 10 GW de sistemas de almacenamiento con 4,4 horas de duración promedio.
Tecnología | En Operación [MW - MWh] | En Pruebas [MW - MWh] | En Construcción [MW - MWh] | Aprobado [MW] | En calificación [MW]
BESS | 2.063 – 8.777 | 2.425 – 11.275 | 5.746 – 24.638 | 16.242 | 12.436
Stand-alone | 369 – 1.396 | 978 – 4.100 | 568 – 2.537 | 6.927 | 4.035
Híbrido Biogás | - | - | 10 – 50 | - | -
Híbrido Hidroeléctrico | 60 – 249 | - | - | - | -
Híbrido Eólico | 73 – 145 | 57 – 285 | 36 – 144 | 324 | 1.435
Híbrido Solar Fotovoltaico | 1.561 – 6.987 | 1.390 – 6.890 | 4.792 – 20.546 | 8.434 | 5.840
Híbrido Solar Fotovoltaico + Eólica | - | - | 340 – 1.360 | 557 | 1.126
Batería de Carnot | - | - | - | 560 | -
Batería de Carnot | - | - | - | 560 | -
LAES | - | - | - | 50 | -
LAES | - | - | - | 50 | -
Total General | 2.063 – 8.777 | 2.425 – 11.275 | 5.746 – 24.638 | 16.852 | 12.436
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos del SEIA, de la Comisión Nacional de Energía y del Coordinador Eléctrico Nacional.

## Slide 6
SERVICIOS DEL ALMACENAMIENTO
El almacenamiento no es solo arbitraje
Los sistemas de almacenamiento se caracterizan por su naturaleza multiservicio: tienen la facultad de prestar servicios en los distintos segmentos del mercado eléctrico, lo que amplía significativamente su propuesta de valor para el sistema.
Fuente: European Energy Storage Technology Development Roadmap Towards 2030 – Update
GENERACIÓN
Arbitraje
Suministro eléctrico
Soporte a la generación convencional
Soporte de servicios complementarios para renovables
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Control Primaria de Frecuencia
Control Secundario de Frecuencia
Control Terciario de Frecuencia
Estabilidad de frecuencia para redes débiles
Black start (arranque autógeno)
Soporte Voltaje
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TRANSMISION
Diferir inversiones en transmisión
Estabilidad angular
Soporte de Transmisión
SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN
Soporte de capacidad
Soporte a las contingencias de la red
Calidad de servicio en la red de distribución
Diferir inversiones en distribución
Control de voltaje local
Islas eléctricas
Limitaciones de perturbaciones en la red aguas arriba
Compensación de potencia reactiva
SERVICIOS DE GESTION DE DEMANDA
Aplanar peak de demanda de consumidores finales
Gestión de costos de energía
Requerimientos específicos en calidad de servicio
Maximización de auto producción y autoconsumo eléctrico
Gestión de carga
Continuidad para el suministro eléctrico
Limitaciones de perturbaciones en la red aguas arriba
Compensación de potencia reactiva
Integración de Electromovilidad
Grid Booster

## Slide 7
OPERACIÓN DIARIA
El Almacenamiento en la Operación Diaria del Sistema
El perfil de despacho diario ilustra cómo los sistemas de almacenamiento han permitido trasladar la inyección
de energía solar fotovoltaica a horarios nocturnos
MW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Generación SEN - día promedio 2025
Generación SEN - día promedio 2024
MW

## Slide 8
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Participación en Servicios Complementarios de Control de Frecuencia
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos del Coordinador Eléctrico Nacional.
Evolución 2023–2025
La comparación de la adjudicación de ofertas SSCC entre diciembre de 2023, 2024 y 2025 revela una transformación progresiva en la composición tecnológica del mercado de servicios complementarios.
Las centrales ERNC y los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) han incrementado consistentemente su participación en el servicio de control de frecuencia, desplazando parcialmente a la generación térmica e hidráulica convencional.
Este cambio estructural refleja la madurez técnica y económica alcanzada por estas tecnologías para proveer atributos de estabilidad al sistema.
Una tendencia clara y sostenida
Las gráficas de adjudicación de ofertas en el SSCC de control de frecuencia muestran una transformación evidente entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025:
2023: dominio casi exclusivo de unidades térmicas e hidráulicas en el control de frecuencia.
2024: irrupción de la generación solar y eólica en la provisión de estos servicios.
2025: consolidación de ERNC y aparición del almacenamiento.
Esta evolución demuestra que el almacenamiento ya participa activamente en la estabilidad de frecuencia del sistema.

## Slide 9
RAMPAS
Los SAE proveen energía durante las rampas del sistema
¿Qué son las rampas?
Son los cambios abruptos de demanda o generación que exigen respuesta rápida del sistema, especialmente en la transición entre la generación solar diurna y el consumo nocturno.
El rol del almacenamiento
Los Sistemas de Almacenamiento de Energía han demostrado capacidad para proveer energía durante estos eventos de rampa, reduciendo los requerimientos sobre centrales térmicas y mejorando la eficiencia operacional. Esto implica menores emisiones y costos de operación más bajos para el sistema en su conjunto.
Fuente: Elaborado por ACERA a partir de datos del Coordinador Eléctrico Nacional.

## Slide 10
Reflexión
Los sistemas de almacenamiento están redefiniendo la operación del Sistema, habilitando una mayor integración de energías renovables y fortaleciendo la flexibilidad y la seguridad operativa.
En un contexto de alta penetración renovable y descarbonización, el desafío ya no es tecnológico, sino operacional/regulatorio: establecer reglas que permitan capturar plenamente el valor de estos recursos flexibles para el Sistema en su conjunto.

## Slide 11
El valor de una batería depende de
cuándo usa su energía
Lógica intertemporal
Una batería no tiene un costo marginal físico como una central convencional. Su decisión relevante es intertemporal: usar energía ahora o reservarla para después.
El estado de carga importa en cada momento del día, y el costo de oportunidad debe ser parte de la señal operacional.
Implicancia práctica
Una batería no puede despacharse como si fuera una central convencional. Su valor depende del tiempo: cada decisión de descarga hoy implica renunciar a una posible descarga futura de mayor valor.
Por eso, el costo de oportunidad es central para una operación eficiente y para garantizar la rentabilidad esperada del activo.
El costo de oportunidad debe reflejarse en el despacho

## Slide 12
MARCO OPERACIONAL
El marco operacional debe actualizarse
Desafíos vigentes
Costos declarados y listas de mérito
El esquema actual fue diseñado para tecnologías con costos variables directos, no para activos intertemporales como las baterías.
Baja automatización en tiempo real
La operación en tiempo real tiene un nivel de automatización insuficiente para para capturar el valor dinámico del almacenamiento.
Pérdida de señal intertemporal
Si el costo variable de la batería tiende a cero, desaparece la señal que orienta cuándo cargar y cuándo descargar eficientemente.
¿Qué está en juego?
Integrar almacenamiento no es solo conectar activos al sistema: es ajustar la forma en que se programan, despachan y valorizan.
Sin las adecuaciones regulatorias necesarias, se afectan tres dimensiones críticas:
Eficiencia
Operación subóptima del parque de almacenamiento
Trazabilidad
Dificultad para auditar y verificar el despacho real
Rentabilidad
Incertidumbre en los flujos esperados para los inversores

## Slide 13
FORTALEZA DE RED
Fortaleza de red y tecnología Grid-Forming
Con el retiro de centrales térmicas el sistema perderá atributos de fortaleza de red que estás centrales aportar por default.
Hitos relevantes:
Régimen transitorio de AT IBR: Plazos para exención de requisitos GFM y presentación de planes de adecuación GFM - GFL
Definición de nuevas categorías de SSCC.
Publicación del primer estudio de análisis de robustez de red previsto para febrero 2027.
La nueva regulación Grid-Forming reconoce que las tecnologías basadas en inversores deben aportar atributos de estabilidad.
Esto abre una discusión clave sobre costos, plazos, exigencias técnicas y la remuneración de atributos que hoy no son reconocidos plenamente por el mercado.

## Slide 14
CONDICIONES HABILITANTES
4 Condiciones para consolidar el almacenamiento como pilar del sistema
1
Reglas claras y estables
Marcos regulatorios predecibles que den certeza jurídica y financiera a los proyectos de inversión en almacenamiento de largo plazo.
2
Señales económicas completas
Precios y mecanismos que vayan más allá del arbitraje, reconociendo el valor de la flexibilidad, la seguridad y los servicios complementarios.
3
Operación eficiente y automatizada
Despacho que incorpore el costo de oportunidad intertemporal y mayor granularidad en la programación en tiempo real.
4
Reconocimiento de atributos técnicos
Remuneración explícita de la flexibilidad, la seguridad operativa, la inercia sintética y otros atributos Grid-Forming.
No se trata solo de cuánto almacenamiento se construirá, sino de cómo aseguramos que
agregue valor sistémico, reduzca costos y fortalezca la seguridad del suministro.

## Slide 15
Panel 2:
“Almacenamiento y Flexibilidad:
El Nuevo Pilar del Sistema Eléctrico”
Felipe Gallardo · Director de Estudios, ACERA AG.
felipe.gallardo@acera.cl ·
Junio 2026